## Slide 1
・BDAの準備において、被害、ゴミの発生、必要物資需要などの想定のために、氾濫分布の想定を得る必要がある。
・頻度と浸水深分布の概略を把握することが、基礎情報となる。
・氾濫形態には、外水氾濫と内水氾濫（短時間豪雨）。
・今ある情報はハザードマップの元情報の浸水想定区域図（河川管理者提供）や、浸水実績図が利用できる。
・別途氾濫解析もありうる。作業とお金がかかる。
・どう計算するかは技術的な話（今日は省略）。
・被害・発生・需要の計算は、水深との概ねの関係を利用。
氾濫想定の必要性と概要
大同大学 鷲見哲也

## Slide 2: 「外水氾濫」と「内水氾濫」
国交省中部地整ＨＰ
外水氾濫
内水氾濫
河川
河川
雨により流れてくる流量 ＞ 疎通できる能力

## Slide 3: 名古屋市洪水・内水ハザードマップ

## Slide 4: 浸水想定区域図（高浜川の例）

## Slide 5: 浸水想定区域図（矢作川の例）

## Slide 6: 浸水実績図（名古屋市の例）
これは浸水域のみ． 深さの情報にさらに
変換する余地がある．
2008年8月末豪雨
平成12年までの
3洪水の実績図

## Slide 7: 水害による被害額・発生需要の分布の評価
10年確率内水氾濫
150年矢作川破堤
100年確率内水氾濫
発生確率降雨毎の
氾濫解析＝水深分布群→
↓
↓←水深に応じた被害額
↓ ・発生量・需要
↓ の関係式
↓
↓
↓
↓
↓
被害額分布（確率毎）
発生・需要分布（確率毎）→
↓
↓ ← 確率積分
↓
年あたり期待被害額分布
被害額や発生・需要の分布の計算
10年確率内水氾濫
100年確率内水氾濫
150年 矢作破堤
被害額分布(群）の計算
評価手法：
水深
被害額、ゴミ発生量等

## Slide 8: 治水対策の効果への効果もわかる → 対策コストとの比較での意思決定にも利用可能．
◆解析結果例（被害額を評価する場合）
期待被害額に与える寄与は
外水氾濫：内水氾濫＝１：２となった.
住宅地の五六川流域が最も期待被害額が大きい.
期待被害額分布
期待被害額(万円)
期待被害額分布
頻度の高い内水氾濫による
被害リスクは，破堤に比べて高く
地区による分布がある
期待被害額分布（発生・需要）の計算例
外水被害 リスク
内水被害 リスク